| Proceso de experimentación o actividad peligrosa: Trasvase de ácido nítrico concentrado para su dilución. |
| --- |
|  | Fallos en los equipos | Incidentes con las sustancias empleadas | Fallos humanos |
|  | Falta de suministro o energía | Fallo inherente del equipo | Derrames/ Vertidos/ Salpicaduras | Reacciones exotérmicas | Contaminación ambiental |  |
| Marcar incidencia posible |  |  | Caída y rotura de recipiente |  |  |  |
| EPI necesarios para el tratamiento de la incidencia: Mascara integral con filtro para vapores ácidos, con protección para los ojos. Guantes de protección química (por ejemplo de neopreno). Delantal impermeable. |
| Medidas aplicables contando con los medios de protección: Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Ponerse los equipos de protección individual. Aplica un neutralizante (o bicarbonato sódico) al perímetro del derrame. Mézclalo meticulosamente hasta que cese la efervescencia y la emisión de gases. Mide el pH de la mezcla con papel indicador. El color azul o naranja, indica que el ácido ya está neutralizado. (Opcional) Usar agua abundante para diluirlo. Recoger el agua y tratarla como residuo corrosivo. Si las cantidades son pequeñas, usar un fieltro absorbente (estandarizado para derrames) para recoger el vertido. Transvasa la mezcla a una bolsa de plástico, ciérrala bien, coloca la bolsa en el bidón de residuos (1). Preveer su recogida por gestor autorizado. NO absorber nunca con serrín u otros absorbentes combustibles. Caso de no contar con los medios de protección: Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Activar plan de emergencia de la UMH y pedir ayuda externa. |
| Cadena de llamadas según tramo horario: Aviso al teléfono de emergencia. Aviso para la actuación al siguiente personal autorizado, por orden de preferencia: D.XXXX Telf:XXXXX D. XXXX Telf:XXXXX D. XXXX Telf:XXXXX |
| Producto/s neutralizantes o de limpieza: Neutralizante (bicarbonato sódico u otro con características similares). Fieltro absorbente para recogida de derrames de productos corrosivos. Bolsa para recogida de productos tóxicos. Papel para medir el Ph. |
| Observaciones: Caso de contacto con el ácido nítrico concentrado proceder: Inhalación. Aire limpio, reposo, posición de semi-incorporado, y proporcionar asistencia médica urgente. Contacto con Piel. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la piel con agua abundante y ducharse (al menos 10 minutos). Proporcionar asistencia médica urgente. Contacto con los ojos. Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad). Proporcionar asistencia médica urgente. Ingestión. NO provocar el vómito, dar a beber agua abundante, reposo y proporcionar asistencia médica urgente. |

(1) Si no existiera bidón de residuos adecuado, ponerse ene contacto con la Unidad Medioambiental de la UMH para que facilite uno.